# Руководство  по эксплуатации  солнечного  контроллера  SR868 (модификации С8 и С8Q)

Руководство  по эксплуатации  солнечного  контроллера  SR868 (модификации С8 и С8Q)	1

Панель управления	2

Расположение клемм	2

Подключение питания	3

Подключение панели  управления	3

Порты  ввода  для температурных датчиков	3

Рекомендации  по установке  датчиков  температуры	3

Группы  контактов  ~220V	4

Установка времени и дня недели.	4

Опции меню	5

Описание меню	6

Описание системы	6

Настройки  параметров	8

THET время  включения ТЭНа	8

Настройки параметров (инженер-класс)	10

Главное меню	10

Использование дополнительного меню	11

DT  функция установки разницы температур  (DT О & DT F)	11

TEMP Температуры, главное меню	12

EM  Максимальная  температура коллектора (отключения насоса Р1)	12

CMX  Максимальная температуры коллектора (функция охлаждения коллектора)	13

SMX Максимальная температура бака	13

REC Функция дополнительного охлаждения бака	14

C-F перевод температуры из Цельсия в Фаренгейт	14

FUN Вспомогательные функции	15

DVWG  Противобактериальная функция	15

CIRC управление насосом  рециркуляции горячей воды	15

BYPA Функция  защиты бака от высокой температуры.	16

HND: ручной режим управления	17

PASS: установка пароля	18

LOAD: восстановить заводские настройки (настройки по умолчанию)	18

Функция Holiday (Отпуск)	19

Включение ТЭНа  в ручном режиме	19

Запрос  температуры  и  накопленных  данных.	20

Градуировка температурных датчиков	20

Неиспользуемые функции	20

Функции,  доступные в  модификации контроллера  «С8Q»	20

### Панель управления

|  | 1 | Диод индикации питания |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | "ON / OFF" - вкл/выкл |
|  | 3 | "Clock” - «Часы» |
|  | 4 | "Holiday” - «Выходные» |
|  | 5 | «Heating» - «Нагрев» ручное управление ТЭНом |
|  | 6 | "Recovery" - Восстановить заводские установки |
|  | 7 | "ESC" – Выйти |
|  | 8 | “SET" - подтверждение |
|  | 9 | “+” Вперед |
|  | 10 | “-” Назад |
|  | 11 | Дисплей |

### Расположение клемм

FUSE (Предохранитель):2A/250V

Кнопка “Сброс”: Эта кнопка находится на панели управления. Нажмите   кнопку “Сброс” если  необходимо восстановить заводские установки контроллера.

### Подключение питания

Порты подключения питания 220 В (входные контакты L, N), порты заземления (GND)

### Подключение панели  управления

|  | • Порт 1: Подключите красный провод (+12 V) Порт 2: Подключите белый провод (COM) Порт 3: Подключите черный провод (GND) |
| --- | --- |

### Порты  ввода  для температурных датчиков

Порты  T0, T1:  для  подключения датчика измерения температуры коллектора Pt1000.

Порты  T2, T3, T4: для  датчика служит для измерения температуры в баке или трубе. NTC10K, B=3950

### Рекомендации  по установке  датчиков  температуры

Т0,Т1. Используйте поставляемые заводом-изготовителем датчики температуры Pt1000. Они снабжены 1,5м проводом  в  черной силиконовой изоляции  и надежно работают всесезонно, при этом датчик температуры и провод имеют термостойкость +280°C.

Т2,Т3,Т4. Используйте поставляемые заводом-изготовителем датчики температуры NTC10K, B=3950 они снабжены 1,5м  проводом  в серой поливинилхлоридной изоляции и имеют термостойкость +105°C,

Датчик является  термосопротивлением  с питанием от контроллера  U=3,5В, поэтому,  для всех датчиков нет необходимости различать положительную и отрицательную полярность подключения.

Все провода датчика предназначены для низковольтного напряжения, поэтому необходимо принять меры для исключения индуктивных эффектов; провода необходимо укладывать на расстоянии не менее 10 см от проводов с напряжением 220В и более.  Если обнаружены внешние индуктивные эффекты, например, от существующей проводки, воздушных линий передач, трансформаторной подстанции, радио и телевизионных устройств, любительских радиостанций, микроволновых устройств и т.п., в этом случае провода датчиков должны быть  экранированы.

Длина проводов датчика может превышать 100 м, при этом  рекомендуется использовать медные провода следующего сечения

| Длина провода | Сечение жилы провода не менее |
| --- | --- |
| До 15м | 0,13мм² |
| До 50м | 0,5мм² |
| До 75м | 0,75мм² |
| До 100м | 1,0мм² |

### Группы  контактов  ~220V

Вывод P1: (Imax=1А, Р=220W).для циркуляционного насоса  солнечного контура, полупроводниковые реле (SCR реле), также подходят для RMP управления

Вывод P2: (Imax =3,5A , Р= 750W).для дополнительного циркуляционного насоса рециркуляции ГВС

Вывод R1: (Imax=1А, Р=200W). для трехходового электромагнитного клапана  и иного  электрооборудования для реализации функции защиты  бака  от перегрева

Вывод H1: (Imax =10А, Р=2,2kW) для электрического нагревателя

Обратите внимание: коммутация насоса и датчиков зависит от выбранного вида солнечного контура, каждый порт может быть подключен только к одному проводу, соединения проводов должны быть защищены изоляционными материалами.

Ввод в эксплуатацию.

|  | Подключение датчиков, насосов или реле к контроллеру, должны производиться до подключения питания ~220В |
| --- | --- |

После включения питания, будет предложено задать время, пароль и установить системные параметры.

### Установка времени и дня недели.

| После включения, на экране дисплея появится «00:00». |  |
| --- | --- |

► Нажмите кнопку «Clock» (часы), на экране будет показано время, в зоне выбора «часа» будет мигать “00”.

► Нажмите кнопки "+", "-" чтобы задать нужный «час».

► Еще раз нажмите кнопку «Clock», в зоне выбора минут будет мигать “00”.

► Нажимайте кнопки "+", "-" чтобы задать «минуты».

► Еще раз нажмите кнопку «Clock», в зоне выбора «дня недели» будет мигать “MO”.

► Нажимайте кнопки "+", "-" чтобы установить нужный день недели.

►Нажмите "ESC" для выхода из программы, или подождите 20 секунд, после чего контроллер выйдет из программы  и сохранит   параметры..

| Код | День недели |
| --- | --- |
| MO | Понедельник |
| TU | Вторник |
| WE | Среда |
| TH | Четверг |
| FR | Пятница |
| SA | Суббота |
| SU | Воскресенье |

### Опции меню

| Меню контроллера SR868C8Q | Меню контроллера SR868C8 |
| --- | --- |

### Описание меню

| Меню | Код функции | Описание |
| --- | --- | --- |
| THET |  |  | Время включения ТЭНа |
| PWD |  |  | Введите пароль 0000 |
| DT O |  |  | Разница температур включения циркуляционного насоса |
| DT F |  |  | Разница температур отключения циркуляционного насоса |
| TEMP | Температура |
|  | EMOF |  | Разность температур, при которой выключается циркуляционный насос. |
|  | EMON |  | Разность температур, при которой включается циркуляционный насос. |
|  | CMX |  | Максимальная температура коллектора (Функция охлаждения коллектора) |
|  | CMN |  | Защита коллектора от низких температур |
|  | CFR |  | Защита коллектора от замерзания |
|  | SMX |  | Максимальная температура бака |
|  | REC |  | Функция дополнительного охлаждения бака |
|  | C-F |  | Переключение ед.измерения(Цельсий-Фаренгейт) |
| HND |  |  | Режим ручного управления |
| PASS |  |  | Установка пароля |
| LOAD |  |  | Восстановление заводских настроек |
| FUN | Вспомогательные функции |
|  | DVWG |  | Антибактериальный нагрев бака до +70°C |
|  | CIRC |  | Управление насосом рециркуляции горячей воды |
|  | BYPA |  | Функция защиты бака от перегрева |

| FUN | Функции модели SR868C8Q |
| --- | --- |
|  | nMIN |  | Настройка скорости циркуляционного насоса (RPM настройка насоса) |
|  |  | DTS | Норма управляющей разницы температур (для настройки циркуляционного насоса) |
|  |  | RIS | Увеличение скорости (для настройки скорости циркуляционного насоса) |
|  | OHQM |  | Измерение тепловой энергии |
|  |  | FMAX | Уровень потока |
|  |  | MEDT | Тип жидкости теплоносителя |
|  |  | MED% | Концентрация антифриза |
|  | INTV |  | Функции работы насоса |
|  |  | TSTP | Время интервала функции нагрева |
|  |  | TRUN | Время действия функции нагрева |

### Описание системы

1 коллектор - 1 бак - 1 насос и  резервный  нагрев ТЭНом

Описание:

Циркуляционный насос солнечного контура (P1) запускается при достижении заданной  разницы температур (ΔTon) между коллекторным полем (датчик T1) и баком (датчик T2). Если температурная разница между коллекторным полем (датчик T1) и баком (датчик T2) понизится до выключающего значения (ΔToff), или температура в баке (датчик T3) поднимется выше максимального значения, тогда циркуляционный насос солнечного контура (P1) будет выключен.

В течение установленного времени резервного нагрева, если температура бака (датчик T3) будет ниже  установленной температуры включения на 5°С, то будет подключен вывод резервного нагрева (H1); если температура на датчике T3 будет выше  и равна установленной выключающей температуры, вывод H1 будет отключен.

Примечание:  T2 является альтернативой датчика T3 установленного в верхней части бака, контроллер будет использовать сигнал от датчика T2, если не будет подключен датчик Т3.

T0: Датчик измерения тепловой энергии (дополнительный датчик)

T1: Датчик температуры коллектора (PT 1000)

T2: Датчик температуры в нижней части бака 1 (NTC10K)

T3: Датчик температуры в верхней части бака (NTC10K)

T4: Датчик температуры  рециркуляции  горячей воды ((NTC10K, дополнительный датчик)

P1: Насос солнечного контура

P2: Насос контура  рециркуляции  горячей воды

R1: Включение байпаса при высокой температуре в баке

H1: Вывод резервного электрического нагревателя

Циркуляционный насос солнечного контура (P1) запускается при достижении включающей разницы температур (ΔTon) между коллекторным массивом (датчик T1) и баком (датчик T2). Если температурная разница между коллекторным массивом (датчик T1) и баком (датчик T2) понизится ниже выключающего значения (ΔToff), или температура в баке (датчик T3) достигнет максимального значения, тогда циркуляционный насос солнечного контура (P1) будет отключен.

## Настройки  параметров

### THET время  включения ТЭНа

Описание: Электрический нагреватель, газовый или иной котел  могут быть интегрированы в солнечную систему для  резервного нагрева воды,  они могут запускаться автоматически в заданное время по заданной температуре воды в баке. В заданный временной промежуток, когда температура на датчике T3 в верхней части бака опускается ниже заданного значения, подается  напряжение ~220V на клеммы «H» и  начинает работать система резервного нагрева. Когда температура на датчике T3 достигнет заданного значения ,  резервный  нагрев отключится.

Данным контроллером можно установить три временных промежутка в пределах суток (24 часов). Настройка  по дням недели  не предусмотрена.

Заводская настройка:

| Интервал | Время | Т°С | Т°С Вкл. | Т°С Выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4:00-5:00 | 45 | -5 (+40) | 0 (+45) |
| 2 | 10:00-10:00 |  |  |  |
| 3 | 17:00-22:00 | 55 | -5 (+50) | 0 (+55) |

Диапазон  регулировки температуры включения: 10°C ~ (выключения -2°C)

Диапазон регулировки температуры выключения: (включение +2°C) ~ 80°C

Если необходимо исключить один из временных интервалов нагрева, нужно установить одинаковые значения для режимов включения и выключения (например, как во втором интервале функция выключена и режимы включения / выключения - 10:00 ~ 10:00)

Когда время находится за пределами заданных параметров, резервный  нагрев  не работает

Примечание:

Когда не установлен датчик в верхней части накопительного бака (датчик T3 ), контроллер будет автоматически  использовать  сигнал от  T2 (датчик в нижней части бака). Это приведет к неправильной  работе  ТЭНа, т.к. слои  воды  в баке не перемешивается  и температура в разных частях  бака может  сильно различается.

Т.к. режим работы регулятора охватывает 24 часа одних суток, то, нельзя указывать временной промежуток  переходящий  00часов, Например: если вы установили время включения нагрева 17:00, а время выключения - 6:00, то данные настройки не будут иметь никакого эффекта, это значит, что для заданного промежутка времени функция не будет работать. Правильной настройкой будет следующая: она должна быть разделена на два интервала, один интервал с 17:00 до 23:59, другой - с 00:00 до 06:00.

Настройка пошагово:

В дежурном режиме войдите в главное меню THET, выберите пункт меню “tHET”, затем:

► Нажмите кнопку "SET", при этом вы войдете в программу THET для установки параметров, на экране высветится “tH 1o 04:00”, укажите время включения и температуру для первого временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET" («Установить»), при этом на дисплее начнет мигать “04” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы установить «часы».

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы установить «минуты».

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “40°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру включения нагрева.

► Затем нажмите кнопку "ESC" для выхода и перехода к режиму установки времени и температуры выключения.

► Нажмите кнопку "+", при этом на экране высветится “tH 1F 05:00”, для задания времени выключения и температуры первого временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “05” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", Чтобы установить время в часах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы установить время в минутах.

► Нажмите кнопку "SET" , при этом на дисплее начнет мигать “45°C”.
► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру выключения нагрева.

► Нажмите кнопку "ESC", чтобы выйти из этого режима, настройки сохраняются автоматически.

► Нажмите кнопку "+", при этом на экране высветится “tH 2o 10:00”, произведите установку времени включения и температуры для второго временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “10” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы установить время в часах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в минутах.

► Нажмите кнопку "SET" , при этом на дисплее начнет мигать “50°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру включения нагрева.

► Затем нажмите кнопку "ESC" для выхода и перехода к режиму установки времени и температуры выключения.

► Нажмите кнопку "+", при этом на экране высветится “tH 2F 10:00”, установите время выключения и температуры для второго временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET",при этом на дисплее начнет мигать “10” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в часах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в минутах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “55°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру выключения нагрева.

► Нажмите кнопку "ESC", чтобы выйти из этого режима, настройки сохраняются автоматически.

► Нажмите кнопку "+", при этом на экране высветится “ tH 3o 17:00”, для задания времени включения и температуры для третьего временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “17” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в часах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в минутах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “50°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру включения нагрева.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода и перехода к режиму установки времени и температуры выключения.

► Нажмите кнопку "+" "-", при этом на экране высветится “tH 3F 22:00”, установите время выключения и температуру для третьего временного интервала функции нагрева.

► Нажмите кнопку "SET" ,при этом на дисплее начнет мигать “22” (время в часах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в часах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “00” (время в минутах).

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать время в минутах.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “55°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-",чтобы выбрать температуру выключения нагрева.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

Примечание: Когда ни газовый, ни масляный нагреватель не установлены, но установлен электрический нагреватель в качестве резервного устройства, то на дисплее появится следующий сигнал

Когда электрический нагреватель работает в операционном режиме, на дисплее будет мигать следующий сигнал:

Если используется электрический нагреватель в качестве резервного устройства, пожалуйста, снабдите контроллер соответствующими выключателями и предохранителями согласно мощности электрического нагревателя, мы рекомендуем устройство марки SR802 для данного контроллера, (спецификацию устройства SR802 можно увидеть в разделе  Запасные части).

## Настройки параметров (инженер-класс)

### Главное меню

Для доступа к главному меню в дежурном режиме необходимо сделать следующее:

► Нажмите кнопку "SET", на экране высветится сообщение “PWD 0000”, первая слева цифра будет мигать, предлагая ввести пароль, по умолчанию установлен пароль - “0000”.

►  Нажмите кнопки "+", "-", чтобы выбрать первую цифру пароля.

► Еще раз нажмите кнопку "SET", при этом будет мигать вторая цифра.

► Нажмите кнопки "+", "-", чтобы выбрать вторую цифру пароля.

► Нажмите кнопку "SET", при этом будет мигать третья цифра.

► Нажмите кнопки "+", "-", чтобы выбрать третью цифру пароля.

► Нажмите кнопку "SET", при этом будет мигать четвертая цифра.

► Нажмите кнопки "+", "-", чтобы выбрать четвертую цифру пароля.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз для входа в главное меню.

► Нажимайте кнопки "+", "-" для выбора пунктов главного меню.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из главного меню.

### Использование дополнительного меню

После входа в главное меню для использования дополнительного меню необходимо сделать следующее:

► Нажмите кнопку "SET" для входа в дополнительное меню.

► Нажимайте кнопки "+", "-" для выбора пунктов дополнительного меню.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз для того, чтобы приступить к настройке параметров.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать необходимые параметры.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из дополнительного меню.

► Нажмите кнопку "ESC" еще раз для выхода из главного меню.

### DT  функция установки разницы температур  (DT О & DT F)

Описание:

Циркуляционный насос солнечного контура Р1 включается функцией разности температур, и работает пока разность температур между коллекторным полем и накопительным баком не упадет до выключающего значения, при этом насос выключится.

Например: Значение DT включения 8°C, значение DT выключения 4°C, если температура в нижней части бака 20°C, тогда, как только температура коллектора поднимется до 28°C, насос включится, когда температура упадет до 24°C, насос выключится.

Примечание: Значения включения/выключения DT - 8°C и 4°C являются стандартными системными настройками согласно многолетнему опыту, их изменение может потребоваться только в специальных прикладных случаях (напр. передача тепла на очень большие расстояния), в обычном режиме рекомендуется использовать заводские настройки. Значения DT для включения и выключения могут быть изменены. Во избежание ошибок минимальное отличие между разностями температур (ΔTвкл –ΔTвыкл) установлено 2°C.

Настройка пошагово установки температуры разницы включения:

В дежурном режиме зайдите в главное меню, выберите пункт “DT О” на экране,  затем:

► Нажмите кнопку "SET", чтобы установить настройки программы DT О, при этом на экране высветится “DT О 08°C”, "08oC” будет мигать, задайте значение разницы температур выключения.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать значение включения DT, допустимое значение (выключение +2°C) ~ 20°C, заводская настройка 8°C.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из этой настройки, параметр будет сохранен .

Настройка пошагово установки температуры разницы выключения:

► Нажмите кнопку "SET", чтобы получить доступ к настройкам программы DT F на экране высветится “DT F 04°C”,

при этом на дисплее начнет мигать “4°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать значение выключения DT, допустимое значение 0°C ~ (включение -2°C), заводская настройка 4°C.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

### TEMP Температуры, главное меню

Для каждой системы, заводские настройки установлены оптимальным образом для полной интеграции всей солнечного контура. Но эти настройки могут быть изменены самостоятельно в целях соответствия специальным требованиям, пожалуйста, тщательно проверьте операционные данные системных компонентов после установки.

Примечание: не все параметры, которые могут быть установлены в зависимости от системы, могут быть допустимы для выбранной солнечного контура.

| Функция | Допустимый интервал | Заводские настройки | Температура завершения функции |
| --- | --- | --- | --- |
| EMOF Максимальная температура откл. насоса P1 | ~200°C | 130°C | +3°C. |
| EMON Максимальная температура вкл. насоса Р1 | ~ 197°C | 120°C | -3°C. |
| CMX Максимальная температура коллектора (функция охлаждения коллектора) | 110°~190°C | 110°C. | -3°C. |
| CMN защиты коллектора от низких температур | 0°C~90°C. | ВЫКЛ |  |
| CFR Защита коллектора от замерзания | -10°C~10°C. | ВЫКЛ |  |
| SMX Максимальная температура бака | 2°C~95°C. | 60°C. | -2°C. |
| REC Функция дополнительного охлаждения бака |  | ВЫКЛ |  |
| C-F выбор ед. измерения | °C~°F | °C | Цельсий или Фаренгейт |

### EM  Максимальная  температура коллектора (отключения насоса Р1)

Описание функции:

Когда температура коллектора превышает заданное значение, активируется функция аварийного отключения  насоса Р1. Насос прекращает работать, тем самым защищая компоненты системы от повреждения из-за перегрева.

Параметр EMOF (off) .  (заводская установка 130°C), если температура коллектора превысит заданное значение, насос солнечного контура остановится.

Параметр EMON (on)  (заводская установка 120°C), если температура коллектора опустится до заданного значения,  насос солнечного контура снова запустится.

●EMOF  Максимальная температура выключения насос Р1

Выберите дополнительное меню EMOF, при этом на экране высветится “EMOF130°C”.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “130°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать значение температуры EMOF, допустимый диапазон: ( ВКЛ+3°C)~200°C, заводская установка 130°C.

► Нажимайте кнопку "SET", чтобы активировать или деактивировать функцию, если функция деактивирована, на экране высветится “EMOF - - -”.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

●EMON Максимальная температура включения насоса Р1

Выберите дополнительное меню EMON, при этом на экране высветится “EMON 120°C”.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “120°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать значение температуры EMON, допустимый диапазон: (OFF-3°C)~200°C, заводская настройка 120°C.

► Нажимайте кнопку "SET", чтобы активировать или деактивировать эту функцию, если функция деактивирована, на экране высветится “EMON - - -”.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

Эти два сигнала на экране обозначают, что функция аварийного отключения активирована, и температура резервуара достигла максимально допустимого значения.

Если на дисплее изображен только этот сигнал,  значит функция аварийного отключения активирована, но температура резервуара не достигла максимально допустимого значения.

### CMX  Максимальная температуры коллектора (функция охлаждения коллектора)

Описание функции:

Функция охлаждения коллектора замедляет парообразование теплопередающей жидкости. Незадолго до достижения максимальной температуры в коллекторе насос солнечного контура начинает работать для охлаждения теплопередающей жидкости, используя потери, происходящие в трубах и накопительных областях.

Когда температура в баке поднимается до заданного максимального значения, насос солнечного контура Р1 останавливается принудительно, даже если температура отвечает заданным требованиям. Если солнечное излучение достаточно интенсивное, то, как результат, температура будет расти непрерывно, когда температура в коллекторе достигнет своего максимального значения, насос солнечного контура снова включится, невзирая на то, что температура в резервуаре может достигать максимального значения. Насос солнечного контура будет работать до тех пор, пока температура в коллекторе не упадет вследствие этой дополнительной циркуляции или пока температура в резервуаре не достигнет аварийного значения (95°C).

Когда на экране изображен этот сигнал , и мигает вот этот , это значит, что аварийная температура в резервуаре достигнута, температура резервуара ≥95°C.

Настройка пошагово:

Выберите меню TEMP, затем выберите дополнительное меню CMX, при этом на дисплее высветится “CMX 110°C”

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать значение “110°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру режима защиты коллектора, допустимый диапазон (110°C~190°C.), заводская настройка 110°C.

► Нажимайте кнопку "SET", чтобы активировать и деактивировать эту функцию, если функция деактивирована, на экране высветится “CMX - - -”.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

Если на дисплее высветится сигнал CMX , это значит, что функция активирована.

### SMX Максимальная температура бака

Описание:

Если разница температур между коллектором T1 и резервуаром Т2 соответствует DT включения циркуляции, тогда насос солнечного контура включается. Чтобы избежать перегрева в баке, контроллер проверяет, не превышает ли температура (T3) в верхней части бака установленной максимальной температуры бака, если показания T3 больше чем SMX, тогда насос системы останавливается, даже в случае соответствия DT условиям. Если температура опускается на 2°C ниже SMX, тогда насос системы опять запускается, если DT соответствует условиям включения.

Настройка пошагово:

Войдите в основное меню TEMP, затем выберите дополнительное меню SMX, при этом на дисплее высветится “SMX 60°C”.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее начнет мигать “60°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать максимальное значение температуры в баке 1, допустимый диапазон (2°C~95°C), настройка по умолчанию 60°C.

► Нажимайте кнопку "SET", чтобы активировать и деактивировать эту функцию, если функция деактивирована, то на дисплее высветится “SMX - - -”.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

Если на дисплее высветится значок SMX, , это значит, что функция активирована.

Примечание: Следует обязательно деактивировать данную функцию.

### REC Функция дополнительного охлаждения бака

Описание:

Если температура в баке выше максимальной заданной температуры, и в то же время температура в коллекторе на 5°C ниже температуры в баке, тогда включается насос солнечного контура Р1, и в связи с дополнительной циркуляцией, температура в баке понижается из-за потери тепла в коллекторе. Насос солнечного контура продолжает работать до тех пор, пока температура в баке не упадет ниже максимальной температуры.

Настройка пошагово:

Выберите меню TEMP, затем выберите дополнительное меню REC, при этом на дисплее высветится “REC OFF” значение по умолчанию – выключено.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее высветится “OFF”.

► Нажимайте кнопку "SET", активируя и деактивируя эту функцию, после активации функции на дисплее высветится “REC ON”.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

Если на дисплее высветится значок REC , это значит, что функция активирована.

### C-F перевод температуры из Цельсия в Фаренгейт

Выберите меню TEMP, затем выберите дополнительное меню CF. При этом на дисплее высветится "C-F ° C".

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее будет мигать “°C".

► Нажимайте кнопки "+",  чтобы выбрать между Цельсием и Фаренгейтом, Заводские настройки по шкале Цельсия “°C"

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

## FUN Вспомогательные функции

Вспомогательные функции контроллера могут быть установлены через дополнительное меню “FUN”;

Можно активировать несколько вспомогательных функций.

Примечание:

Иногда, выбранная вами функция может потребовать дополнительный сигнал с температурного датчика или подключение к дополнительному выводу сигнала насоса или электромагнитного реле. Если все вводы и выводы будут заняты, требуемый дополнительный вывод не сможет быть активирован. В этом случае, в зависимости от используемой вами солнечного контура в подменю “FUN “ некоторые функции будут деактивированы. Поэтому, для различных систем статус активации/деактивации вспомогательных функций также отличается.

Пример:

Если вы установите тепловые измерения параметров температуры (OHQM) - не горит, это означает, что эта функция отключена, то FMAX, МЭРТ и функции MED% в подменю не присутствуют, только тогда, когда эта функция (OHQM) активируется, они просто появляются в подменю.

### DVWG  Противобактериальная функция

Описание:

Во избежание появления бактерий в воде бака, когда температура воды остается невысокой на протяжении длительного времени, контроллер замеряет температуру воды в баке каждые 7 дней автоматически. Если температура в резервуаре не превышает 70°C на протяжении этого времени, тогда в установленное заводом время, в 01:00 седьмого дня система вспомогательного подогрева автоматически подогреет воду до температуры 70°C, таким образом, бактерии уничтожаются высокой температурой, после этого функция деактивируется.

Настройка пошагово:

Откройте главное меню FUN, затем выберите дополнительное меню DVWG, при этом на дисплее высветится “DVWG OFF” значение по умолчанию – выключено.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее будет мигать значение ”OFF”.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “DVWG ON” , функция включена.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

### CIRC управление насосом  рециркуляции горячей воды

Описание:

Подключите циркуляционный насос к выводу Р2  и датчик Т4, установленный на трубе возврата горячей воды. Когда температурный сигнал датчика T4 ниже заданного для включения работы циркуляционного насоса, насос рециркуляции горячей воды (Р2) включается и работает до тех пор, пока температура не превысит заданную температуру и насос будет отключен.

Заводские настройки: заданная температура горячей воды в трубе возврата 40°C, при этом, если T4 падает до 35°C, включается циркуляционный насос Р2, если T4 поднимется до 40°C, тогда циркуляционный насос Р2 выключится.

Условия включения циркуляционного насоса горячей воды: насос циркуляции горячей воды может быть включен только в том случае, когда температура датчика T3 в баке на 1°C выше, чем требуемая температура горячей воды.

T3 является альтернативным датчиком, когда нет датчика (T3), который установлен в верхней части бака, контроллер будет использовать сигнал от датчика T2 автоматически контролировать P2 - циркуляционный насос.

Примечание: во избежание ошибок измерения датчик T4 на трубе возврата горячей воды следует устанавливать в 1,5 м от резервуара.

Настройка пошагово:

Откройте главное меню FUN, затем выберите дополнительное меню CIRC, при этом на дисплее высветится “CIRC---” значение по умолчанию – выключено.

► Нажмите кнопку "SET", при этом на дисплее будет мигать значение “- - -”.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “40°C”.

► Нажимайте кнопки "+", "-", чтобы выбрать температуру возврата горячей воды, допустимый диапазон (2°C~95°C), после этого функция активируется, заводская настройка 40°C.

► Нажмите кнопку "SET" еще раз, при этом на дисплее начнет мигать “- - -”, функция деактивируется.

► Нажмите кнопку "ESC" для выхода из меню, или подождите 20 секунд, настройки сохраняются автоматически.

BYPA Функция  защиты бака от высокой температуры.

Описание:

Функция высокотемпературного байпаса не зависит от рабочего режима системы, она позволяет передавать излишнее количество энергии на нагрев дополнительного бака или отопительного прибора. Это позволяет поддерживать заданную максимальную температуру в  баке. Для передачи дополнительной энергии необходимо установить еще один насос или электромагнитный клапан  трехходой  кран  к порту R1.

Пример: предположим, что мы устанавливаем для данной функции температуру 70°С, это означает, что в тот момент, когда температура в емкости (T3) достигает 71°С, то включается функция байпаса и в результате подается напряжение ~220В на выход  R1 к которому подключен трехходовой электромагнитный  клапан или циркуляционный насос. Одновременно включается насос солнечного контура  P1, который управляется в зависимости от разности температур (DT) между Т1 и Т2. Когда температура в емкости (T3) опускается на 3°С от заданной границы, то прекращается подача  управляющего напряжения   на выход R1.

Настройка пошагово:

Находясь в главном меню, выберите пункт FUN, затем необходимо перейти в субменю BYPR. На экране появляются символы “BYPR --- ”.

► Нажмите на клавишу “SET”, чтобы активировать или деактивировать данную функцию. В случае активации на экране появится

“BYPR 80°C”, символы “80°C” мигают.

► С помощью клавиш +/- установите требуемое значение из диапазона 5°C ~ 120°C.

► После этого нажмите на клавишу “ESC” (ВЫХОД) для выхода из программы, или же подождите 20 секунд и программа будет закрыта автоматически. Параметры сохраняются автоматически.

Когда на экране отображается данный символ, то это сообщает об активации функции байпаса.

• Пример применения

### HND: ручной режим управления

При первом включении контроллера или при отладке приложений для данного контроллера существует возможность ручного управления  выходными сигналами контроллера (P1, P2, R1, H1).

Настройка пошагово:

Для активации режима ручного управления, в главном меню выберите пункт HND.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND1 off”, сигнализируя о ручном управлении выходом P1.

► Повторно нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND1 on ”, сигнализируя о включении выхода Р1.

► Повторно нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND1 off”, сигнализируя о выключении выхода P1.

► Для выхода из программы управления портом Р1 нажмите на клавишу ESC.

► Нажмите на клавишу +, на экране появляются символы “HND2 off”, сигнализируя о ручном управлении выходом P2.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND2 on”, сообщая о включении выходного порта P2.

► Вновь нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND2 off”, сообщая об отключении выходного порта Р2.

► Для выхода из программы управления портом Р2 нажмите на клавишу ESC

► Нажмите на клавишу "+", на экране появляются символы “HND3 off”, сигнализируя о ручном управлении выходом R1.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND3 on”, сообщая о включении выходного порта R1.

► Вновь нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND3 off”, сообщая об отключении выходного порта R1.

► Для выхода из программы управления портом R1 нажмите на клавишу ESC.

► Нажмите на клавишу +, на экране появляются символы “HND4 off”, сигнализируя о ручном управлении выходом H1.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND4 on”, сообщая о включении выходного порта H1.

► Вновь нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “HND4 off”, сообщая об отключении выходного порта Н1.

► Для выхода из программы управления портом Н1 нажмите на клавишу ESC.

Примечание: При активации ручного режима на экране отображается символ . По истечении 15 минут все выходные сигналы отключаются, и контроллер автоматически выходит из режима ручного управления.

### PASS: установка пароля

Настройка пошагово:

Находясь в главном меню выберите пункт PASS.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы "PWDC 0000", при этом левый символ мигает. Здесь необходимо ввести пароль, по умолчанию (заводские настройки) задан пароль “0000”.

► С помощью клавиш “+” ”-“ введите первую цифру пароля.

► Нажмите на клавишу SET, начинает мигать второй символ.

► С помощью клавиш “+” ”-“ введите вторую цифру пароля.

► Нажми те на клавишу SET, начинает мигать третий символ.

► С помощью клавиш “+” “-“ введите третью цифру пароля.

► Нажмите на клавишу SET, начинает мигать четвертый символ.

► С помощью клавиш “+” “-“ введите четвертую цифру пароля.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы

“PWDN 0000”, и здесь можно ввести новый пароль, в соответствии с вышеизложенным.

► Нажмите на клавишу SET, на экране появляются символы “PWDG 0000”, здесь необходимо еще раз ввести новый пароль, в соответствии с вышеизложенным.. Если новый пароль был введен успешно, то на экране появляется сообщение “PWOK”.

► После этого нажмите на клавишу “ESC” для выхода из программы, или же подождите 20 секунд и программа будет закрыта автоматически.

Внимание!

Если вы забыли пароль, то его невозможно восстановить. Однако существует возможность вновь активировать пароль, используемый по умолчанию (заводская настройка). После этого вы можете ввести новый пароль, действуя описанным выше способом.

Для сброса пароля и для использования пароля по умолчанию необходимо действовать следующим образом:

► Откройте переднюю часть дисплея. Нажмите на кнопку и удерживайте ее, после чего нажмите на кнопку восстановления, которая расположена на плате дисплея.

► Три раза издается звуковой "du---"сигнал, после чего можно отпустить кнопку. Настройки контроллера были сброшены к настройкам по умолчанию (заводские настройки), и теперь можно ввести новый пароль.

### LOAD: восстановить заводские настройки (настройки по умолчанию)

Настройка пошагово:

В главном меню выберите пункт REST.

► Нажмите на клавишу SET, на экране отображаются символы “YES”.

► Нажмите и удерживайте клавишу SET, зуммер издается звуковой сигнал “du---“, три раза,  после чего можно отпустить клавишу SET. Контроллер возвращается к заводским установкам, новые параметры сброшены.

► После этого нажмите на клавишу “ESC” для выхода из программы, или же подождите 20 секунд и программа будет закрыта автоматически.

Клавиша ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Когда контроллер находится в спящем режиме (режим ожидания), выполните следующие действия:

► Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, контроллер выключается, на экране появляются символы “OFF”.

► Вновь нажмите на кнопку , контроллер включается.

### Функция Holiday (Отпуск)

Описание:

Данная функция активируется ночью, и заставляет жидкость перетекать из емкости в коллектор с целью охлаждения емкости. Таким образом, предотвращается воздействие на систему высокой тепловой нагрузки со стороны полностью нагретой емкости. Данная функция активируется ночью в интервале от 22:00 до 6:00. Когда температура коллектора опускается на 8°С относительно температуры емкости (T2), то запускается насос солнечного контура . Когда разность температур между коллектором и емкостью достигает 2°С работа насоса солнечной панели прекращается.

Данная функция должна активироваться в следующих случаях:

- вы будете отсутствовать на протяжении продолжительного времени (отпуск)

- на протяжении продолжительного времени не будет необходимости в горячей воде.

Примечание: данная функция деактивируется, если температура в нижней части емкости падает до 35°С.

Активация/деактивация этой  функции:

► Нажмите на кнопку “Holiday” (Отпуск) и удерживайте ее в течение долгого времени, пока на экране не появляется символ для данной функции – это означает ее активацию.

► Повторно нажмите на клавишу “Holiday” (Отпуск), символ функции исчезает, это означает ее деактивацию.

Примечание:

Данная функция должна активироваться только тогда, когда вы будете отсутствовать на протяжении долгого времени. После возвращения необходимо деактивировать данную функцию.

### Включение ТЭНа  в ручном режиме

Описание:

В качестве резервных элементов в составе системы солнечного обогрева могут использоваться электрические, газовые нагреватели или нагреватели на жидком топливе. Они могут использоваться для поддержания постоянной температуры в системе. Если контроллер обнаруживает, что температура в верхней части емкости (Т3) опускается на 2°С ниже заданного порогового значения, то включается резервный обогрев. Когда температура в верхней части бака достигает заданного порогового уровня, устройства резервного обогрева отключаются.

Условия для включения функции обогрева в ручном режиме: заданная температура должна на 2°С превышать температуру в емкости.

Активация/деактивация функции:

► Нажмите на клавишу “Heating” ("Нагреватель"), на экране начинают мигать символы “60°C”.

► С помощью клавиш "+", "-" настройте требуемую температуру включения, диапазон настроек 10°C ~ 80°C, по умолчанию устанавливается значение 60°C.

По истечении 20 секунд данная функция активируется, на экране будет отображаться символ , начинает мигать символ нагрева .

► Для выключения функции необходимо вновь нажать на клавишу “Heating”.

Примечание: функция обогрева в ручном режиме является однократной, то есть после ее включения, когда температура в емкости достигает заданного уровня, данная функция прекращает свое действие. То есть деактивация функции производится автоматически. Если необходимо выполнить нагрев еще раз, то следует вновь выполнить активацию данной функции.

### Запрос  температуры  и  накопленных  данных.

Когда контроллер находится в режиме ожидания, выполните следующие действия:

► С помощью клавиш "+", "-" можно проверить значения температуры для датчиков Т0 ~ Т4,

Для  контроллера модификации  С8Q  дополнительно отображаются   накопленные  данные:

скорость вращения насоса (%), полного времени работы циркуляционного насоса (Hp), количество получаемой за день тепловой энергии (DKWH) (кВт*ч), а также полное количество полученной тепловой энергии (KWH) или (MWH) (МВт*ч)

При проверке температуры последовательно показываются значения для датчиков Т0 ~ Т4, при этом мигает сигнал  отображения  соответствующего датчика.

► Нажмите на клавишу ESC (ВЫХОД), будут показаны время  и температура емкости.

Примечание:

- Значение полного времени работы насоса (Hp), количество получаемой за день тепловой энергии (DKWH), а также полное количество полученной тепловой энергии (KWH или MWH) могут быть проверены только после включения функции OHQM (функция баланса тепловой энергии).

### Градуировка температурных датчиков

Дефекты датчиков можно обнаружить при помощи мультиметра: Отключите датчик, измерьте сопротивление и сравните показания с таблицей (допускаются небольшие  отклонения).

| Сопротивление датчика РТ1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сº | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Oм | 1000 | 1039 | 1077 | 1116 | 1155 | 1194 | 1232 | 1270 | 1309 | 1347 | 1385 | 1422 | 1460 |
| Сопротивление датчика NTC 10K В=3950 |  |  |  |  |
| Сº | 0 | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  | 60 |  | 70 | 80 |  | 90 |  | 100 | 110 | 120 |
| Oм | 33620 | 20174 |  | 12535 8037 |  | 5301 | 3588 | 2486 |  | 1759 | 1270 |  | 933 |  | 697 | 529 | 407 |

### Неиспользуемые функции

Если в солнечном контуре  в качестве теплоносителя применяется незамерзающая жидкость, то  не используйте  ниже описанные  функции:

CMN Защита коллектора от низкой температуры.

CFR   Защита коллектора от замерзания.

### Функции,  доступные в  модификации контроллера  «С8Q»

nMIN Регулировка скорости работы насоса(RPM управление скоростью)

DTS  Норма разности температур (управление скоростью работы циркуляционного насоса)

RIS  Управление скоростью циркуляционного  насоса

OHQM Измерение тепловой энергии

FMAX Скорость потока

MEDT Тип теплопередающей жидкости

MED% Концентрация теплопередающей жидкости

INTV: функция интервала для насоса

tRUN Время действия насоса

tSTP Временной интервал нагрева